# Санкт-Петербург

ООО ”ЮМО”

## ЭЛЕКТРОПЛОМБИРАТОР

ЭП 1

Данные о продаже:

### Электропломбиратор ЭП 1      заводской № ……………………………………………….

соответствует техническим требованиям и признан годным к эксплуатации.

#### Дата изготовления  «………»…………………………200….г.

Штамп изготовителя

Дата продажи       «.…….»………………..…………...200….г.

Штамп торгующей организации

С условиями гарантии ознакомлен и согласен: ……

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Электропломбиратор  предназначен для раздавливания и двухстороннего клеймения  алюминиевых пломб производства ЮМО с приводом от электродвигателя.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.  Электросеть                                                                            50гц , 220В

2.2. Потребляемая мощность, ВА                                                             80

2.3. Масса, кг                                                                                              5,5

2.4. Размеры (ширина × высота × глубина), мм                     185x180x300

2.5. Срок службы, лет                                                                                   5

2.6. Частота прессования (мах), 1/мин                                                      20

2.7. Режим работы -                                                         продолжительный

2.8. Ход клейма, мм                                                                                      3

2.9. Усилие клейма, Н                                                                             2000

3. УСТРОЙСТВО ПЛОМБИРАТОРА

Пломбиратор (рис.1) содержит корпус 1, опору 2, неподвижное клеймо 3, подвижное клеймо 4, подушку 5, крючок 6 и рычаг-включатель 7. Внутри корпуса установлен мотор- редуктор, силовой привод и блок управления. На задней стенке установлены сетевой выключатель и предохранители. Лоток предназначен для ориентации пломб щелью вверх вибрацией рукой для удобства переноса пломб пинцетом.

4. ПОДГОТОВКА И РАБОТА

Подключите пломбиратор к электросети, включите сетевой выключатель и нажмите рычаг 7 сверху вниз - подвижное клеймо сделает один ход. Для нанесения знаков выкрутите клейма, ослабив контргайку на неподвижном клейме и зафиксировав шток подвижного клейма гвоздиком через отверстие 8 в опоре (для совмещения повернуть клеймо 4). При заворачивании подвижного клейма оставьте зазор между клеймами 4,5 мм. Поместите пинцетом пломбу в выемку подушки 5 щелью вверх, а сложенную вдвое нитку с изделием и биркой заведите слева направо в крючок, затем в щель пломбы, затем в канавку рычага-включателя и нажмите на рычаг. Подвижное клеймо стиснет пломбу и вернётся в исходное положение.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

5.1. Раз в полгода смажьте шток смазкой ЛИТОЛ 24 через отверстие 8 в опоре.

5.2. Если пломбиратор не включается, проверьте предохранители, при появлении шумов, люфтов или других неисправностей сдайте в ремонт.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пломбиратор, шт.                                                                           1

Лоток для пломб, шт.                                                                      1

Подушка, шт.                                                                                   2

Инструкция по эксплуатации, шт.                                                 1

7.  ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия этой инструкции и другой технической документации и бесплатный ремонт в течение 6 месяцев при соблюдении потребителем требований инструкции.

7.2. Гарантия не распространяется на вскрытый потребителем пломбиратор и на детали, имеющие повреждения в результате нарушения этой инструкции и общепринятых правил хранения, транспортирования и эксплуатации электротехнических изделий.

7.3. В связи с постоянным совершенствованием возможны отдельные несоответствия технической документации, не ухудшающие характеристик пломбиратора.

Все  претензии и предложения  по качеству  и  гарантийному ремонту  принимаются  по телефонам:

или по месту приобретения.

ООО «ЮМО»
Наш адрес: 195009,  г. Санкт-Петербург,  ул. Ватутина, 8/7
Тел./факс: (812) 542-35-70, 542-30-07, 540-56-39

(812) 542-66-21 - магазин

e-mail: office@jmo.ru

Представители ООО «ЮМО» в Москве:

## ООО «ЮМО-Мск»

Адрес: 125414, г. Москва,  ул. Клинская, д. 8,  оф. 105

Тел./факс: (495) 232-04-91, 453-85-65

ЗАО ПКФ «САПФИР»                                  
Адрес: г.  Москва, Люблинская улица, 18
 Телефон: (495) 739-43-11
 Телефакс: (495) 179-38-51